Příloha č.: 1 k materiálu č.: 11/6

Počet stran přílohy: 7

Technická specifikace majetku v Průmyslové zóně Nošovice předávaného k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, p.o.

Vzhledem k obsáhlosti grafických příloh jednotlivých staveb jsou fotografie přiloženy pouze v elektronické formě.

- SO 34. 1 Staveništní komunikace

Kategorie komunikace				MO 8/30

Délka 							648 m

Šířka jízdních pruhů				2 * 3,00 = 6,0 m

Vodící proužek					2 * 0,25 = 0,5 m

Nezpevněná krajnice				2 * 0,75 = 1,5 m

Povrch asfaltobetonový

Clonící stěna						181 m

Situační schéma (Z140612_11_006_01_011)

Foto (Z140612_11_006_01_012)

Foto (Z140612_11_006_01_013)

Foto (Z140612_11_006_01_014)

Foto (Z140612_11_006_01_015)

- HTÚ, protihlukový val

Stavba obsahuje stavební objekty	SO 049 – HTÚ

SO 050 – protihlukový zemní val

Monitorovací vrty

  - SO 049 – Hrubé terénní úpravy

Objekt slouží k vytvoření zemního tělesa pro okružní komunikaci. Na severní části PZN je  tvořen šestimetrovými násypy na jižní části je tvořen 6-8 metrovým zářezem tak, aby celkové kubatury výkopů a násypů byly vyrovnané.

  - SO 050 – Protihlukový val

První část objektu v zóně A (směrem k obci Nošovice) je tvořena zemním tělesem lichoběžníkového tvaru nasypaným v délce 1.353m s maximální výškou násypu 10,5 m a se základnou 37 m.

Druhá část objektu je situována v zóně C (směrem k obci Dobratice) je tvořena zemním tělesem lichoběžníkového tvaru v délce 1.070 m s maximální výškou násypu 7,4 m a šířkou násypu 27,5 m.

Kamenný zához z lomového kamene o hmotnosti do 80 kg:	cca 1.000	m2

Gabionová zídka výšky do 1 m:	6	ks

Situační schéma (Z140612_11_006_01_021)

Foto (Z140612_11_006_01_022)

Foto (Z140612_11_006_01_023)

Foto (Z140612_11_006_01_024)

Foto (Z140612_11_006_01_025)

Foto (Z140612_11_006_01_026)

Foto (Z140612_11_006_01_027)

Foto (Z140612_11_006_01_028)

  - Monitorovací vrty

V rámci hydrogeologického průzkumu bylo vybudováno 25 ks hydrogeologických vrtů. V současné době je funkčních 12 ks vrtů, které byly rozhodnutím příslušného vodoprávního úřadu převedeny z průzkumných na monitorovací, a to za účelem jejich případného využití pro čerpání spodních vod v havarijních situacích.

Vrty se nacházejí na pozemku parc. č. 412/4 v k.ú. Nižní Lhoty ve vlastnictví kraje (8 vrtů) a pozemcích parc. č. 231/3, 78/6 a 944/6 vše v k. ú. Nižní Lhoty ve vlastnictví společnosti HMMC (4 vrty). Vstup na pozemky HMMC je za účelem údržby, provozování, či likvidace vrtů zajištěn smlouvou ev.č. 00402/2010/RRC ze dne 30. 3. 2010.

Situační schéma (Z140612_11_006_01_029)

- Kompenzační opatření CHKO Beskydy SO 070 Biotop tůně

Jedná se o vybudované tůně, z nichž část je celoročně zavodněna. Část břehů je osázena orobincem a rákosem. V rámci biotopu byla provedena výsadba keřových a stromových vrb. Biotop je vybudován pro druhy vázané na vodní prostředí (vydra říční, stužkonoska vrbová, rejsek horský, ledňáček říční, konipas luční, skokan štíhlý, skokan zelený, rosnička zelená).

Stavba obsahuje stavební objekty:

SO 070.1 Odběrný objekt

SO 070.2 Napájecí kanál

SO 070.3 Křížení VVTL plynovodu

SO 070.4 Křížení telekomunikačního kabelu

SO 070.5 Terénní úpravy – mokřady

SO 070.6 Odpadní kanál

SO 070.7 Výust

SO 070.8 Vegetační doprovod

Orientační údaje

Délka přívodního kanálu	172	m

z toho zatrubněný úsek	38	m

Délka odpadního kanálu	100	m

z toho zatrubněný úsek	20	m

Plocha tůní	5.760	m2

Plocha vegetačních úprav	15.660	m2

z toho výsadby dřevin	3.200	m2

z toho zatravnění	12.460	m2

Kamenná zídka	1	ks

Plazník	1	ks

Výsadba stromů	1.242	ks

Výsadba keřů	412	ks

Výsadba vodních rostlin	800	ks

Pro správné zabezpečení funkce biotopu je zpracováván manipulačně provozní řád.

Situační schéma (Z140612_11_006_01_031)

Foto (Z140612_11_006_01_032)

Foto (Z140612_11_006_01_033)

Foto (Z140612_11_006_01_034)

Foto (Z140612_11_006_01_035)

Foto (Z140612_11_006_01_036)

Foto (Z140612_11_006_01_037)

Foto (Z140612_11_006_01_038)

Foto (Z140612_11_006_01_039)

- Kompenzační opatření CHKO Beskydy SO 084 Náhradní biotop les, pole, úhor

Jedná se o náhradní biotop pro živočišné druhy vázané na polní prostředí (křepelák polní, moták lužní, kavka obecná, ještěrka obecná, sova pálená). Louka je oseta luční travní směsí a bude obhospodařována jako jednosečná a je kosena až po 1. září každého roku. Součástí tohoto biotopu je remíz se stromovou a keřovou zelení z místních druhů dřevin pro druhy vázané na lesní prostředí (holub doupňák, krahujec obecný, žluva hajní). Vlivem nekvalitního podloží v dané oblasti dochází k častému usychání vysázených stromů a keřů, které jsou pravidelně SSMSK dosazovány.

Celková plocha	7,275	ha

z toho zeleň	6,98	ha

z toho vodní plocha	0,295	ha

Založení trávníku	59.150	m2

Výsadba stromů	5.592	ks

Výsadba keřů	434	ks

Plazník	3	ks

Kamenná zídka	2	ks

Dosedací berlička	10	ks

Polobudka	10	ks

Oplocení výšky 2 m	550	m

Situační schéma (Z140612_11_006_01_041)

Foto (Z140612_11_006_01_042)

Foto (Z140612_11_006_01_043)

Foto (Z140612_11_006_01_044)

- Sadové úpravy

Stavební objekt SO 051 sadové úpravy jsou součástí stavby „HTÚ, protihlukový val“. Stavební objekt se dále člení na:

- SO 051.1 Ohumusování a zatravnění

- SO 051.2 Sadové úpravy – výsadba a údržba

- část 051.2-a Přípravné práce a dodávky pro sadové úpravy

- část 051.2-b Dodávka dřevin

- část 051.2-c Porealizační údržba náhradního biotopu

- část 051.2-c Porealizační údržba výsadby

V rámci sadových úprav byly zatravněny všechny plochy k tomu určené vymezené hranicemi HMMC a PZN a výsadba stromů a keřů na svazích zářezů a protihlukových valů.

Zatravněné plochy

- Valy a zářezy

Protihlukový val je směrem do areálu Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen „HMMC“) převýšený o 5 m a postupně přechází v terénní zářez. Směrem vně val postupně splývá s terénem. Val má trojúhelníkový průřez s plochou v koruně širokou 4 m, šikmé stěny mají spád 42° a konstantní výšku 5 m směrem do areálu HMMC.

- Ostatní plochy

Jedná se o svahy a rovné plochy podél komunikací, vjezdů, chodníků, cyklostezky a příkopy. Celková výměra ostatních ploch činí 265.680 m2. Specifikace těchto ploch dle svažitosti terénu:

- do	1:5	173.000	m2

- do	1:2	84.950	m2

- nad	1:2	7.730	m2

Plochy výsadeb

V rámci sadových úprav byla provedena na svazích valů a zářezů výsadba 5.726 ks stromů a 10.709 ks keřů. Výsadbu střídají zatravněné plochy a je provedena tak, že stromy a keře tvoří souvislé „lesíky“ o délce cca 50 metrů. V případě valu umístěném podél žermanického přivaděče je provedena roztroušena výsadba, tzn. na sto metrů 3 skupiny stromů po cca 6 kusech a 6 skupin keřů po 5-6 kusech.

Situační schéma (Z140612_11_006_01_051)

Foto (Z140612_11_006_01_052)

Foto (Z140612_11_006_01_053)

Foto (Z140612_11_006_01_054)

Foto (Z140612_11_006_01_055)

Foto (Z140612_11_006_01_056)

Foto (Z140612_11_006_01_057)

- SO 009/017 - vodovodní přípojka HMMC

Jedná se o napojení výrobního závodu HMMC na zdroj pitné vody, kterým je vodovod Ostravského oblastního vodovodu Severomoravských vodovodů a kanalizací.

- přípojka DN 300 z tvárné litiny, délky cca 184 m vč. vodoměrné šachty, která je vedena na okraj území HMMC

Jelikož se jedná svým provedením a charakterem o přípojku, nelze ji rekolaudovat na vodovodní řad a tím převést zabezpečení provozu na Severomoravské vodovody a kanalizace.

Situační schéma (Z140612_11_006_01_061)

- SO 03.1 – přípojka kanalizace

Předmětem stavby je prodloužení přípojky splaškové kanalizace do zapojovacího bodu HMMC.

- přípojka DN 300 z PP Ultra Rib 2 délky 51 m

Jelikož se jedná svým provedením a charakterem o přípojku, nelze ji rekolaudovat na kanalizační řad a tím převést zabezpečení provozu na Severomoravské vodovody a kanalizace.

Situační schéma (Z140612_11_006_01_071)

- SO 018.1 – Přípojka vody Dymos

Jedná se o napojení závodu Dymos Hyundai Dymos Czech, s.r.o. na zdroj pitné vody, kterým je řad SO 018 – Přípojka vody pro Mobis, dále napojený na ostravský oblastní vodovod.

- přípojka DN 200 z materiálu TLT délky 31,97 m

Jelikož se jedná svým provedením a charakterem o přípojku, nelze ji rekolaudovat na vodovodní řad a tím převést zabezpečení provozu na Severomoravské vodovody a kanalizace.

- Odvod dešťových vod z PZ Nošovice

Jedná se o koncové úseky odvodu dešťových vod z plochy výrobního areálu přes plochu Moravskoslezského kraje. Součástí stavby jsou následující stavební objekty:

SO 044 Odvod dešťových do Pazderůvky

SO 045 Odvod dešťových vod do potoka Řepník

SO 046 Odvod dešťových vod do Žermanického přivaděče

SO 044 Odvod dešťových vod do potoka Pazderůvka – jedná se o výstavbu koncového úseku dešťové kanalizace, délky cca 88 m, potrubí PE-HD s elektrosvařovaným spojem v hrdle potrubí, DN 1400 včetně vyústního objektu

SO 045 Odvod dešťových vod do potoku Řepník – jedná se o výstavbu koncového úseku dešťové kanalizace délky cca 48 m, potrubí PE – HD s elektrosvařovaným spojem v hrdle potrubí, DN 1800 včetně výustního objektu

SO 046 Odvod dešťových vod do Žermanického přivaděče – jedná se o výstavbu koncového úseku dešťové kanalizace délky cca 251 m, potrubí PE-HD s elektrosvařovaným spojem v hrdle potrubí, DN 1800 včetně výustního objektu

Situační schéma (Z140612_11_006_01_091)

Foto (Z140612_11_006_01_092)

Foto (Z140612_11_006_01_093)

Foto (Z140612_11_006_01_094)

- SO 47 – odvod dešťových vod z JV rohu PZN

Účelem stavby je zajištění odvodu dešťových vod z jihovýchodního rohu průmyslové zóny a odvodu dešťových vod z části zpevněných ploch okružní komunikace. V souběhu s dešťovou kanalizací (SO 047) je vybudována drenážní kanalizace (SO 047.1), jejímž účelem je snížení hladiny spodní vody v části trasy okružní komunikace v oblasti, ve které je umístěna předávací stanice plynu. Vody jímané drénem jsou zaústěny do kanalizace SO 047.

SO 047 Odvod dešťových vod z JV rohu PZN - kanalizace

- dešťová kanalizace DN 600 a 700 z PE s integrovaným elektrosvařovacím spojem v hrdle potrubí, délky cca 1 199 m včetně 30 ks revizních šachtic a 2 ks horských vpustí.

SO 047. 1 Odvod dešťových vod z JV rohu PZN – drenáž

jedná se o poloděrované nekruhové drenážní potrubí DN 250 s šířkou perforace 2 mm, délky cca 1.274 m včetně 33 ks revizních šachtic. U koncové části napojení na dešťovou kanalizaci SO 047 je použito plné kanalizační potrubí PVC, neboť v tomto úseku již potrubí nefunguje jako drenážní, ale jako převáděcí.

Situační schéma (Z140612_11_006_01_101)

- Propustek pod valem

Účelem stavby je odvedení povrchových vod z bezodtokového území jižně od komunikace SO 025, kanalizační potrubí z PE, DN 300, délky cca 57 m včetně 3 ks revizních šachet.

Situační schéma (Z140612_11_006_01_111)

- Zbylé komunikace

Údržba těchto komunikací je zajišťována obcemi, v jejichž katastrálním území se nacházejí.

SO 027 – Odbočení Nižní Lhoty – Bukovice

Kategorie komunikace					S 6,5/40

Délka komunikace					0,2198 km

Šířka jízdních pruhů					2 * 2,75 m

Bezpečnostní odstup					2 * 0,50 m

Šířka nezpevněné krajnice 				0,75 m

Povrch vozovky asfaltobetonový

Komunikace se nachází na pozemku parc. č. 412/14 v k. ú. Nižní Lhoty.

SO 068 – Prodloužení SO 027

Tento stavební objekt je prodloužením SO 027 Odbočení Nižní Lhoty – Bukovice a je součástí dopravní infrastruktury průmyslové zóny Nošovice. Jedná se o obousměrnou směrově nerozdělenou komunikaci, která se nachází na pozemcích parc. č. 231/10, 412/19 a 415/3 vše v k. ú. Nižní Lhoty.

Kategorie komunikace					S 6,5/40

Jízdní pruh							2 * 2,75 m = 5,50 m

Příčný sklon							2,5 %

Povrch komunikace asfaltobetonový

SO 023/4 – Osa 23/4

Komunikace je umístěna při severozápadním rohu průmyslové zóny a nachází se na pozemcích parc. č. 953/5, 968/11 a 1300/3 vše v k. ú. Nošovice. Spojuje kruhový objezd, který je součástí SO 023 se stávající místní komunikací vedoucí podél Žermanického přivaděče. Jedná se charakterem o veřejně přístupnou účelovou komunikaci. Je navržena jako jednopruhová pro návrhovou rychlost 30 km/h.

Délka komunikace					180,55 m

Šířkové uspořádání:

Šířka jízdního pruhu					1 * 3,00 m

Nezpevněná krajnice					2 * 0,50 m = 1,00 m

Na tento objekt stavebně navazuje SO 085 – Výhybna u osy 23/4.

Výhybna je umístěna na pozemku parc. č. 1300/1 v k. ú. Nošovice a je součástí infrastruktury průmyslové zóny. Navržena byla pro provoz osobních automobilů v šířce 2,0 m, délce 12,0 m a délce náběhů 6,0 m. Podélný sklon je cca 1,0 % a příčný sklon cca 2,5 %.

Situační schéma (Z140612_11_006_01_121)