# Rozsah a specifikace prací  - Výsadba a obnova alejí v okolí silničních komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje – upravený projekt „méněpráce“

Tabulka úseků s přehledem výchozího bodu úseku, jeho délky, specifikace výsadby a kácení dřevin.

|  | UPRAVENÝ PROJEKT |
| --- | --- |
| označení úseku | číslo silnice | úsek | katastrální území | parcelní čísla | okres | délka (m) | výsadba dřevin (ks) | druh vysazovaných dřevin | kácení a ošetření dřevin (ks/m2)* | druh | výsadba dřevin (ks) | kácení a ošetření dřevin (ks/m2) |
| NJ 4 | III/04806 | Hájov |  | Nový Jičín | 340 | 17 |  | 1/- |  |  |  |
|  | NJ 4.2 |  |  | Hájov 636771 | 486/3 |  | 42 | 7 | dub letní |  | slivoň švestka | 7 |  |
|  | NJ 4.3 |  |  | Hájov 636771 | 486/3 |  | 147 |  |  | 1/ - |  |  | 1/- |
|  | NJ 4.4 |  |  | Hájov 636771 | 486/3 |  | 45 | 5 | jasan ztepilý |  | slivoň švestka | 5 |  |
|  | NJ 4.5 |  |  | Hájov 636771 | 486/3 |  | 106 | 5 | javor klen |  | slivoň švestka | 4 |  |
| NJ 8 |  | III/4631 | Děrné - Nové Dvory |  | Nový Jičín | 2593 | 370 |  | 13(6)/237 |  |  |  |
|  | NJ 8.1 |  |  | Děrné 625558 | 895/1 |  | 399 | 66 | třešeň ptačí | 5/ - | třešeň ptačí | 66 | 5/ - |
|  | NJ 8.2 |  |  | Děrné 625558 | 895/1 |  | 198 | 33 | třešeň ptačí | / - | třešeň ptačí | 33 | / - |
|  | NJ 8.3 |  |  | Děrné 625558 | 895/1 |  | 198 | 32 | třešeň ptačí |  | třešeň ptačí | 32 |  |
|  | NJ 8.4 |  |  | Děrné 625558 | 895/1 |  | 614 | 94 | třešeň ptačí | (4)/80 | třešeň ptačí | 94 | (4)/80 |
|  | NJ 8.5 |  |  | Děrné 625558 | 895/1 |  | 614 | 90 | třešeň ptačí | 5/70 | třešeň ptačí | 90 | 5/70 |
|  | NJ 8.6 |  |  | Děrné 625558 | 895/1 |  | 155 | 25 | třešeň ptačí | 3/37 | třešeň ptačí | 25 | 3/37 |
|  | NJ 8.7 |  |  | Děrné 625558 | 895/1 |  | 155 | 10 | třešeň ptačí | (2)/ - | třešeň ptačí | 10 | (2)/ - |
|  | NJ 8.8 |  |  | Děrné 625558 | 895/1 |  | 260 | 20 | třešeň ptačí | -/50 | třešeň ptačí | 20 | -/50 |
| NJ 13 |  | III/404813 | Jičina - Palačov |  | Nový Jičín | 1600 | 156 |  | 15/30 |  |  |  |
|  | NJ 13.1 |  |  | Jičína 659622 | 778/19 |  | 334 | 20 | slivoň švestka |  | slivoň švestka | 20 |  |
|  | NJ 13.2 |  |  | Jičína 659622 | 778/19 |  | 241 | 15 | slivoň švestka |  | slivoň švestka | 15 |  |
|  | NJ 13.3 |  |  | Jičína 659622 | 778/19 |  | 312 | 35 | slivoň švestka |  | slivoň švestka | 35 |  |
|  | NJ 13.4 |  |  | Jičína 659622 | 778/19 |  | 235 | 42 | slivoň švestka | 15/- | slivoň švestka | 42 | 15/- |
|  | NJ 13.5 |  |  | Jičína 659622 | 778/19 |  | 239 | 39 | slivoň švestka | - /30 | slivoň švestka | 39 | - /30 |
|  | NJ 13.6 |  |  | Jičína 659622 | 778/19 |  | 239 | 5 | javor klen |  | slivoň švestka | 5 |  |
| FM 2 |  | III/4861 | Hukvaldy - Kozlovice |  | Frýdek-Místek | 311 | 48 |  | - |  |  |  |
|  | FM 2.1 |  |  | Sklenov 748293 | 1205/2 |  | 311 | 48 | lípa srdčitá |  | slivoň švestka |  | 48 |
| FM 3 |  | III/48410 | Kozlovice - Metylovice |  | Frýdek-Místek | 1204 | 198 |  | 19/20 |  |  |  |
|  | FM 3.2 |  |  | Lhotka u Frýdku – Místku 681407 | 1215/1 |  | 70 | 10 | slivoň švestka |  | - | - |  |
|  | FM 3.3 |  |  | Lhotka u Frýdku – Místku 681407 | 1215/1 |  | 164 | 27 | slivoň švestka |  | - | - |  |
|  | FM 3.4 |  |  | Metylovice 693545 | 2038/5 |  | 315 | 52 | slivoň švestka | 2/ - | - | - |  |
|  | FM 3.5 |  |  | Metylovice 693545 | 2038/5 |  | 145 | 24 | slivoň švestka | 2/ - | slivoň švestka | 24 | 2/- |
|  | FM 3.6 |  |  | Metylovice 693545 | 2038/5 |  | 510 | 85 | slivoň švestka | 15/20 | - | - |  |
| OP 1 |  | III/46018 | Velké Heraltice - Košetice |  | Opava | 1514 | 251 |  | 6/110 |  |  |  |
|  | OP 1.1 |  |  | Velké Heraltice 778770 | 1150 |  | 170 | 28 | višeň obecná | 2/50 | višeň obecná | 28 | 2/50 |
|  | OP 1.4 |  |  | Velké Heraltice 778770 | 1150 |  | 1117 | 186 | višeň obecná | 2/30 | višeň obecná | 186 | 2/30 |
|  | OP 1.6 |  |  | Velké Heraltice 778770 | 1150 |  | 227 | 37 | slivoň švestka | 2/30 | slivoň švestka | 37 | 2/30 |
| OP 2 |  | III/05712 | Křiž.I/57 - Držkovice |  | Opava | 871 | 141 |  | -/100 |  |  |  |
|  | OP 2.1 |  |  | Držkovice 777170 | 170/4 |  | 131 | 21 | lípa srdčitá |  | slivoň švestka | 15 |  |
|  | OP 2.2 |  |  | Držkovice 777170 | 170/4 |  | 140 | 22 | lípa srdčitá |  | slivoň švestka | 20 |  |
|  | OP 2.3 |  |  | Držkovice 777170 | 170/4 |  | 300 | 48 | lípa srdčitá | - /50 | slivoň švestka | 48 | -/50 |
|  | OP 2.4 |  |  | Držkovice 777170 | 170/4 |  | 300 | 50 | lípa srdčitá | - /50 |  | - | -/50 |
| OP 3 |  | II/460 | Deštné - Jakartovice |  | Opava | 948 | 152 |  | 7/150 |  |  |  |
|  | OP 3.1 |  |  | Jakartovice 656488 | 1988/20, 13 |  | 180 | 29 | višeň obecná |  | višeň obecná | 29 | -/50 |
|  | OP 3.2 |  |  | Jakartovice 656488 | 1988/18, 14 |  | 170 | 27 | višeň obecná | 1/ - | višeň obecná | 27 | 1/ - |
|  | OP 3.3 |  |  | Jakartovice 656488 | 1988/11, 13 |  | 80 | 13 | višeň obecná | 2 / - | višeň obecná | 13 | 2 / - |
|  | OP 3.4 |  |  | Jakartovice 656488 | 1988/7 |  | 200 | 32 | višeň obecná | 2/50 | višeň obecná | 32 | 2/- |
|  | OP 3.5 |  |  | Jakartovice 656488 | 1988/8, 10, 17 |  | 318 | 51 | třešeň ptačí | 2/100 | třešeň ptačí | 51 | 2/100 |

- v závorce před lomítkem počet stromů k ošetření

Celkem bude vysazeno 1100 ks dřevin v tomto složení a kvalitě:

-	třešeň ptačí 421 ks

-	slivoň švestka 364 ks

-	višeň obecná 315 ks

V případě ovocných stromů se jedná o polokmeny s balem.

Specifikace prací obecně:

- náklady na sazenici

- vykopání jamky (70 x 70 x 70 cm) nebo jamky (0,125 – 0,4 m³)

-	výsadba stromu s balem do jamek s dodávkou hnojiva a následným zamulčováním

-	ukotvení stromů dle velikosti a podmínek stanoviště (2-3 kůly, uvázání, juta)

- zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách

- instalace ochranných plastových pouzder, včetně manžety proti poškození při vyžínání

-	zálivka jamky, včetně dovozu vody

-	úprava terénu před a po výsadbě dřeviny

- doprava

Dále bude v rámci regenerace aleji provedeno:

- ořez stávajících dřevin 6 ks

- odstranění křovin (do 10cm průměru na řezné ploše)  647 m2

- kácení dřevin   44 ks

- odvoz dřevní hmoty

Požadovaná doba záruky na jakost prací a výsadbového materiálu

Doba záruky na kvalitu provedené práce a výsadbového materiálu, s tím, že po tuto dobu je zadavatel zakázky oprávněn požadovat náhradu na náklady zhotovitele zakázky, je požadována po dobu minimálně 2 let.

Předpokládaná cena:

Výsadba ovocných dřevin   650 760 Kč bez DPH

Ořezy a kácení dřevin          21 305 Kč bez DPH

Celkem bez DPH               672 065 Kč

Zpracoval: Mgr. Daniel Mach, odbor životního prostředí a zemědělství

Popis aktuální situace a návrh budoucího řešení konkrétních výsadeb stromů v jednotlivých dílčích úsecích silničních komunikací.

NJ4

NJ4.2

Popis: 	levá strana komunikace (ve směru od S) navazující na okrajovou zástavbu obce Hájov

Lokalizace úseku:	N 49° 37.948	E 18° 11.096

Plánované zásahy (původní projekt):  	1.) výsadba neovocných dřevin – 7 ks (dub letní – Quercus robur)

Plánované zásahy (upravený projekt):  	1.) výsadba ovocných dřevin – 7 ks (slivoň švestka – Prunus domestica)

Stávající dř. skladba:		olše

Délka úseku: 				42 m

NJ4.3

Popis: 	pravá strana komunikace (ve směru od S) navazující v závěru na hranu liniové výsadby dřevin

Lokalizace úseku:	N 49° 37.869	E 18° 11.036

Plánované zásahy (původní projekt):  	1.) odstranění staré souše  – 1 ks

Plánované zásahy (upravený projekt):  	1.) odstranění staré souše  – 1 ks

Stávající dř. skladba:		dub, vrba, javor, akát, líska

Délka úseku: 				147 m

NJ4.4

Popis: 	levá strana komunikace (ve směru od S) navazující v závěru na hranu liniové výsadby dřevin, v úvodu i závěru úseku se nachází rozhledový trojúhelník

Lokalizace úseku:	N 49° 37.869	E 18° 11.036

Plánované zásahy (původní projekt):      	1.) výsadba neovocných dřevin – 5 ks (jasan ztepilý – Fraxinus excelsior)

Plánované zásahy (upravený projekt):  	1.) výsadba ovocných dřevin – 5 ks (slivoň švestka – Prunus domestica)

Stávající dř. skladba:		jasan, javor

Délka úseku: 				45 m

NJ4.5

Popis: 	pravá strana komunikace (ve směru od S) navazující v úvodu na hranu liniové výsadby dřevin a v závěru na zástavbu (Hájovský dvůr)

Lokalizace úseku:	N 49° 37.788	E 18° 10.921

Plánované zásahy (původní projekt):    	1.) dosadba neovocných dřevin – 5 ks (javor klen – Acer pseudoplatanus)

Plánované zásahy (upravený projekt):  	1.) výsadba ovocných dřevin – 4 ks (slivoň švestka – Prunus domestica)

Stávající dř. skladba:		jasan, javor

Délka úseku: 				106 m

NJ8

NJ8.1

Popis: 	pravá strana komunikace (ve směru od S) začínající od vjezdu na silnici

Lokalizace úseku:	N 49° 44.598	E 17° 56.110

Plánované zásahy (původní projekt):	 	1.) vyřezání stávajících dřevin – 5 ks

2.) výsadba nových ovocných dřevin – 66 ks (třešeň ptačí - Prunus avium)

Plánované zásahy (upravený projekt):  	1.) vyřezání stávajících dřevin – 4 ks (třešeň obvod kmene ve 130 cm činí 130, 118, 146 a 83 cm), ponechání lípy u  křížku

2.) výsadba nových ovocných dřevin – 66 ks (třešeň ptačí - Prunus avium)

Stávající dř. skladba:		slivoň

Délka úseku: 				399 m

NJ8.2

Popis: 	levá strana komunikace (ve směru od S) mezi dvěmi polními kulturami

Lokalizace úseku:	N 49° 44.468	E 17° 56.081

Plánované zásahy (původní projekt):	1.) výsadba nových ovocných dřevin – 33 ks (třešeň ptačí - Prunus avium)

Plánované zásahy (upravený projekt):	1.) výsadba nových ovocných dřevin – 33 ks (třešeň ptačí - Prunus avium)

Stávající dř. skladba:		slivoň

Délka úseku: 				198 m

NJ8.3

Popis: 	pravá strana komunikace (ve směru od S) mezi dvěmi polními kulturami

Lokalizace úseku:	N 49° 44.468	E 17° 56.081

Plánované zásahy (původní projekt):  	1.) výsadba nových ovocných dřevin – 32 ks (třešeň ptačí - Prunus avium)

2.) ponechání keřové skupinky

Plánované zásahy (upravený projekt):  	1.) výsadba nových ovocných dřevin – 32 ks (třešeň ptačí - Prunus avium)

2.) ponechání keřové skupinky

Stávající dř. skladba:		růže šípková

Délka úseku: 				198 m

NJ8.4

Popis: 	levá strana komunikace (ve směru od S) mezi dvěmi polními kulturami

Lokalizace úseku:	N 49° 44.273	E 17° 56.025

Plánované zásahy (původní projekt):  	1.) vyřezání keřů a náletových dřevin – 80 m²

2.) údržba stávajících ovocných dřevin – 4 ks (třešeň ptačí - Prunus avium)

3.) výsadba nových ovocných dřevin – 94 ks (třešeň ptačí - Prunus avium)

Plánované zásahy (upravený projekt): 1.) vyřezání keřů a náletových dřevin – 80 m²

2.) údržba stávajících ovocných dřevin – 4 ks (třešeň ptačí - Prunus avium)

3.) výsadba nových ovocných dřevin – 94 ks (třešeň ptačí - Prunus avium)

Stávající dř. skladba:		slivoň, růže šípková, javor

Délka úseku: 				614 m

NJ8.5

Popis: 	pravá strana komunikace (ve směru od S) mezi dvěmi polními kulturami

Lokalizace úseku:	N 49° 44.273	E 17° 56.025

Plánované zásahy (původní projekt):  	1.) vyřezání keřů a náletových dřevin – 70 m²

2.) odstranění starých ovocných dřevin – 5 ks

3.) výsadba nových ovocných dřevin – 90 ks (třešeň ptačí - Prunus avium)

Plánované zásahy (upravený projekt):  	1.) vyřezání keřů a náletových dřevin – 70 m²

2.) odstranění starých ovocných dřevin – 5 ks (třešeň obvod kmene ve 130 cm činí 159, 130, 69, 116 a 116 cm)

3.) výsadba nových ovocných dřevin – 90 ks (třešeň ptačí - Prunus avium)

Stávající dř. skladba:		slivoň, růže šípková

Délka úseku: 				614 m

NJ8.6

Popis: 	levá strana komunikace (ve směru od S) mezi dvěmi polními kulturami

Lokalizace úseku:	N 49° 43.945	E 17° 55.929

Plánované zásahy (původní projekt): 	1.) vyřezání keřů a náletových dřevin – 37 m²

2.) odstranění starých ovocných dřevin – 3 ks

3.) výsadba nových ovocných dřevin – 25 ks (třešeň ptačí - Prunus avium)

Plánované zásahy (upravený projekt): 	1.) vyřezání keřů a náletových dřevin – 37 m²

2.) odstranění starých ovocných dřevin – 3 ks  (obvod kmene ve 130 cm činí 35, 79, 60 cm)

3.) výsadba nových ovocných dřevin – 25 ks (třešeň ptačí - Prunus avium)

Stávající dř. skladba:		slivoň, růže šípková

Délka úseku: 				155 m

NJ8.7

Popis: 	pravá strana komunikace (ve směru od S) mezi dvěmi polními kulturami, v průběhu úseku kaplička

Lokalizace úseku:	N 49° 43.945	E 17° 55.929

Plánované zásahy (původní projekt):   1.) ponechání komplexu keřů a náletových dřevin

2.) ošetření stávajících dřevin (lípy) – 2 ks

3.) dosadba nových ovocných dřevin – 10 ks (třešeň ptačí - Prunus avium)

Plánované zásahy (upravený projekt):   1.) ponechání komplexu keřů a náletových dřevin

2.) ošetření stávajících dřevin (lípy) – 2 ks

3.) dosadba nových ovocných dřevin – 10 ks (třešeň ptačí - Prunus avium)

Stávající dř. skladba:		slivoň, lípa, růže šípková, kalina

Délka úseku: 				155 m

NJ8.8

Popis: 	pravá strana komunikace (ve směru od S) mezi dvěmi polními kulturami, začátek v úrovni hrany stromové vegetace po levé straně

Lokalizace úseku:	N 49° 43.822	E 17° 55.849

Plánované zásahy (původní projekt):	1.) vyřezání keřů a náletových dř. od cca 1/3 úseku – 50 m² (šípek + bez + slivoň)

2.) dosadba nových ovocných dřevin – 20 ks (třešeň ptačí - Prunus avium)

Plánované zásahy (upraveny projekt):	1.) vyřezání keřů a náletových dř. od cca 1/3 úseku – 50 m² (šípek + bez + slivoň)

2.) dosadba nových ovocných dřevin – 20 ks (třešeň ptačí - Prunus avium)

Stávající dř. skladba:		slivoň, růže šípková, bez

Délka úseku: 				260 m

NJ13

NJ13.1

Popis: 	levá strana komunikace (ve směru od SV) mezi dvěmi polními kulturami, počátek od křižovatky cest

Lokalizace úseku:	N 49° 34.070	E 17° 57.139

Plánované zásahy (původní projekt):  	1.) bodové doplnění stávajícího stromořadí – 20 ks (slivoň švestka - Prunus domestica)

Plánované zásahy (upravený projekt):  	1.) bodové doplnění stávajícího stromořadí – 20 ks (slivoň švestka - Prunus domestica)

Stávající dř. skladba:		slivoň

Délka úseku: 				334 m

NJ13.2

Popis: 	levá strana komunikace (ve směru od SV) mezi dvěmi polními kulturami

Lokalizace úseku:	N 49° 33.954	E 17° 56.858

Plánované zásahy (původní projekt): 	1.) bodové doplnění stávajícího stromořadí – 15 ks (slivoň švestka - Prunus domestica)

Plánované zásahy (upravený projekt): 	1.) bodové doplnění stávajícího stromořadí – 15 ks (slivoň švestka - Prunus domestica)

Stávající dř. skladba:		slivoň

Délka úseku: 				241 m

NJ13.3

Popis: 	pravá strana komunikace (ve směru od SV) mezi dvěmi polními kulturami, v počátku rozhledový trojúhelník křižovatky

Lokalizace úseku:	N 49° 33.861	E 17° 56.695

Plánované zásahy (původní projekt):   	1.) doplnění stávajícího stromořadí – 35 ks (slivoň švestka - Prunus domestica)

Plánované zásahy (upravený projekt):  1.) doplnění stávajícího stromořadí – 35 ks (slivoň švestka - Prunus domestica)

Stávající dř. skladba:		slivoň, javor

Délka úseku: 				312 m

NJ13.4

Popis: 	levá strana komunikace (ve směru od SV) mezi dvěmi polními kulturami

Lokalizace úseku:	N 49° 33.768	E 17° 56.601

Plánované zásahy (původní projekt):	1.) odstranění stávajících dřevin – 15 ks

2.) výsadba ovocných dřevin – 42 ks (slivoň švestka - Prunus domestica)

Plánované zásahy (upravený projekt):	1.) odstranění stávajících dřevin – 15 ks (obvod kmene ve 130 cm činí od 34 do 125 cm, 5 ks nad 80 cm)

2.) výsadba ovocných dřevin – 42 ks (slivoň švestka - Prunus domestica)

Stávající dř. skladba:		slivoň

Délka úseku: 				253 m

NJ13.5

Popis: 	levá strana komunikace (ve směru od SV) mezi dvěmi polními kulturami

Lokalizace úseku:	N 49° 33.729	E 17° 56.520

Plánované zásahy (původní projekt): 	1.) vyřezání keřů a náletových dřevin – 30 m²

2.) výsadba ovocných dřevin – 39 ks (slivoň švestka - Prunus domestica)

Plánované zásahy (upravený projekt): 	1.) vyřezání keřů a náletových dřevin – 30 m²

2.) výsadba ovocných dřevin – 39 ks (slivoň švestka - Prunus domestica)

Stávající dř. skladba:		slivoň, špendlík – Prunus sp.

Délka úseku: 				239 m

NJ13.6

Popis: 	pravá strana komunikace (ve směru od SV) mezi dvěmi polními kulturami

Lokalizace úseku:	N 49° 33.729	E 17° 56.520

Plánované zásahy (původní projekt):   	1.) bodová dosadba neovocných dřevin – 5 ks (javor klen – Acer pseudoplatanus)

Plánované zásahy (upravený projekt):   1.) bodová dosadba ovocných dřevin – 5 ks (slivoň švestka - Prunus domestica)

Stávající dř. skladba:		javor

Délka úseku: 				239 m

FM2

FM2.1

Popis: 	levá strana komunikace (ve směru od SZ) začátek úseku koresponduje se začátkem lučního porostu, navazujícího na les

Lokalizace úseku:	N 49° 37.365	E 18° 14.060

Plánované zásahy (původní projekt):  	1.) výsadba neovocných dřevin (mimo úsek s dopravní značkou) – 48 ks (Lípa srdčitá – Tilia cordata)

Plánované zásahy (upravený projekt):  1.) výsadba ovocných dřevin (mimo úsek s dopravní značkou) – 48 ks (slivoň švestka - Prunus domestica)

Stávající dř. skladba:		bez stromových dřevin

Délka úseku: 				311 m

Pozn: Zbytek úseku FM2 (viz mapové podklady) je pro výsadbu dřevin nevhodný z důvodu přítomnosti vedení vysokého napětí.

FM3

FM3.2

Popis: 	levá strana komunikace (ve směru od JZ) mezi dvěmi polními kulturami, začátek úseku má navaznost na křižovatku cest a liniovou výsadbu vegetace kolmou na úsek

Lokalizace úseku:	N 49° 36.062	E 18° 18.171

Plánované zásahy (původní projekt):  	1.) výsadba ovocných dřevin – 10 ks (slivoň švestka - Prunus domestica)

Plánované zásahy (upravený projekt):  nelze - přítomnost sítí

Stávající dř. skladba:		slivoň

Délka úseku: 				70 m

FM3.3

Popis: 	levá strana komunikace (ve směru od JZ) mezi dvěmi polními kulturami

Lokalizace úseku:	N 49° 36.146	E 18° 18.427

Plánované zásahy (původní projekt):    	1.) výsadba ovocných dřevin – 27 ks (slivoň švestka - Prunus domestica)

Plánované zásahy (upravený projekt):  nelze - přítomnost sítí

Stávající dř. skladba:		bez dřevinné vegetace

Délka úseku: 				164 m

FM3.4

Popis: 	levá strana komunikace (ve směru od Z) mezi dvěmi polními kulturami, začátek i konec úseku koresponduje s hranou lesní vegetace

Lokalizace úseku:	N 49° 36.156	E 18° 18.831

Plánované zásahy (původní projekt):    	1.) odstranění stávající přestárlé výsadby – 2 ks

2.) výsadba ovocných dřevin – 52 ks (slivoň švestka - Prunus domestica)

Plánované zásahy (upravený projekt):  nelze - přítomnost sítí

Stávající dř. skladba:		slivoň

Délka úseku: 				315 m

FM3.5

Popis: 	pravá strana komunikace (ve směru od Z) mezi dvěmi polními kulturami, konec úseku koresponduje s hranou lesní vegetace

Lokalizace úseku:	N 49° 36.174	E 18° 18.950

Plánované zásahy (původní projekt):  	1.) odstranění stávající přestárlé výsadby – 2 ks

2.) výsadba ovocných dřevin – 24 ks (slivoň švestka - Prunus domestica)

Plánované zásahy (upravený projekt):  1.) odstranění stávající přestárlé výsadby – 2 ks (švestka obvod kmene ve 130 cm činí 79, 101 cm)

2.) výsadba ovocných dřevin – 24 ks (slivoň švestka - Prunus domestica)

Stávající dř. skladba:		slivoň

Délka úseku: 				145 m

FM3.6

Popis: 	levá strana komunikace (ve směru od Z) mezi dvěmi polními kulturami, začátek i konec úseku koresponduje s hranou lesní vegetace

Lokalizace úseku:	N 49° 36.207	E 18° 19.146

Plánované zásahy (původní projekt):    	1.) odstranění stávající přestárlé výsadby – 15 ks

2.) vyřezání keřů a náletových dřevin - 20 m²

3.) výsadba ovocných dřevin – 85 ks (slivoň švestka - Prunus domestica)

Plánované zásahy (upravený projekt):  nelze - přítomnost sítí

Stávající dř. skladba:		slivoň, jasan

Délka úseku: 				510 m

OP1

OP1.1

Popis: 	pravá strana komunikace (ve směru od SV), začátek úseku za Heraltickým rybníkem směrem k JZ

Lokalizace úseku:	N 49° 58.213	E 17° 43.349

Plánované zásahy (původní projekt):   	1.) odstranění stávající výsadby – 2 ks

2.) vyřezání keřů a náletových dřevin - 50 m²

3.) výsadba ovocných dřevin – 28 ks (višeň obecná - Prunus cerasus)

Plánované zásahy (upravený projekt):   1.) odstranění stávající výsadby – 2 ks (jabloň, javor do 80 cm)

2.) vyřezání keřů a náletových dřevin - 50 m²

3.) výsadba ovocných dřevin – 28 ks (višeň obecná - Prunus cerasus)

Stávající dř. skladba:		růže šípková

Délka úseku: 				170 m

OP1.4

Popis: 	levá strana komunikace (ve směru od SV) mezi dvěmi polními kulturami

Lokalizace úseku:	N 49° 58.118	E 17° 43.238

Plánované zásahy (původní projekt): 	1.) odstranění stávající výsadby – 2 ks

2.) vyřezání keřů a náletových dřevin - 30 m²

3.) výsadba ovocných dřevin – 186 ks (višeň obecná - Prunus cerasus)

Plánované zásahy (upravený projekt): 	1.) odstranění stávající výsadby – 2 ks (třešeň, hrušeň – osmikmen – vše do 80 cm)

2.) vyřezání keřů a náletových dřevin - 30 m²

3.) výsadba ovocných dřevin – 186 ks (višeň obecná - Prunus cerasus)

Stávající dř. skladba:		slivoň, křídlatka

Délka úseku: 				1 117 m

OP1.6

Popis: 	pravá strana komunikace (ve směru od SV) mezi dvěmi polními kulturami

Lokalizace úseku:	N 49° 57.823	E 17° 41.982

Plánované zásahy (původní projekt): 	1.) odstranění stávající výsadby – 2 ks

2.) vyřezání keřů a náletových dřevin - 30 m²

3.) výsadba ovocných dřevin – 37 ks (slivoň švestka - Prunus domestica)

Plánované zásahy (upravený projekt): 	1.) odstranění stávající výsadby – 2 ks (jabloň, třešeň do 80 cm)

2.) vyřezání keřů a náletových dřevin - 30 m²

3.) výsadba ovocných dřevin – 37 ks (slivoň švestka - Prunus domestica)

Stávající dř. skladba:		slivoň, bříza, jeřáb, růže šípková, bez, vrba

Délka úseku: 				227 m

OP2

OP2.1

Popis: 	pravá strana komunikace (ve směru od Z) mezi dvěma polními kulturami, začátek úseku vymezen křižovatkou cest

Lokalizace úseku:	N 49° 59.032	E 17° 50.155

Plánované zásahy (původní projekt): 	1.) výsadba neovocných dřevin – 21 ks (lípa srdčitá – Tilia cordata)

Plánované zásahy (upravený projekt): 	1.) výsadba ovocných dřevin –15 ks (slivoň švestka - Prunus domestica) – mimo elektrické vedení

Stávající dř. skladba:		lípa

Délka úseku: 				131 m

OP2.2

Popis: 	levá strana komunikace (ve směru od Z) mezi dvěma polními kulturami, začátek úseku vymezen křižovatkou cest

Lokalizace úseku:	N 49° 59.032	E 17° 50.155

Plánované zásahy (původní projekt):  	1.) výsadba neovocných dřevin – 22 ks (lípa srdčitá – Tilia cordata)

Plánované zásahy (upravený projekt):  1.) výsadba ovocných dřevin – 20 ks (slivoň švestka - Prunus domestica) – mimo elektrické vedení

Stávající dř. skladba:		lípa

Délka úseku: 				140 m

OP2.3

Popis: 	pravá strana komunikace (ve směru od Z) mezi dvěma polními kulturami

Lokalizace úseku:	N 49° 59.019	E 17° 50.279

Plánované zásahy (původní projekt):  	1.) vyřezání keřů a náletu do 10 cm – 50 m²

2.) výsadba neovocných dřevin do mezer mezi stromy– 48 ks (lípa srdčitá – Tilia cordata)

Plánované zásahy (upravený projekt): 	1.) vyřezání keřů a náletu do 10 cm – 50 m²

2.) výsadba ovocných dřevin do mezer mezi stromy– 48 ks (slivoň švestka - Prunus domestica)

Stávající dř. skladba:		lípa, vrba, slivoň

Délka úseku: 				300 m

OP2.4

Popis: 	levá strana komunikace (ve směru od Z) mezi dvěma polními kulturami

Lokalizace úseku:	N 49° 59.019	E 17° 50.279

Plánované zásahy (původní projekt):  1.) vyřezání keřů a náletu do 10 cm – 50 m²

2.) výsadba neovocných dřevin do mezer mezi stromy– 50 ks (lípa srdčitá – Tilia cordata)

Plánované zásahy (upravený projekt):  	1.) vyřezání keřů a náletu do 10 cm – 50 m²

2.) výsadba nelze - přítomnost sítí

Stávající dř. skladba:		lípa, vrba, slivoň

Délka úseku: 				300 m

OP3

OP3.1

Popis: 	pravá strana komunikace (ve směru od SV) mezi dvěma polními kulturami, začátek úseku jižně od hřbitova obce Jakartovice

Lokalizace úseku:	N 49° 54.695	E 17° 41.203 a N 49° 54.334	E 17° 41.065

Plánované zásahy (původní projekt):	1.) výsadba ovocných dřevin – 29 ks (višeň obecná - Prunus cerasus)

Plánované zásahy (upravený projekt):	1.) výsadba ovocných dřevin – 29 ks (višeň obecná - Prunus cerasus)

Stávající dř. skladba:		lípa

Délka úseku: 				180 m

OP3.2

Popis: 	levá strana komunikace (ve směru od SV) mezi dvěma polními kulturami, začátek úseku jižně od hřbitova obce Jakartovice

Lokalizace úseku:	N 49° 54.695	E 17° 41.203 a N 49° 54.329	E 17° 41.069

Plánované zásahy (původní projekt):	1.) odstranění stávající výsadby – 1 ks

2.) výsadba ovocných dřevin – 27 ks (višeň obecná - Prunus cerasus)

Plánované zásahy (upravený projekt):	1.) odstranění stávající výsadby – 1 ks

2.) výsadba ovocných dřevin – 27 ks (višeň obecná - Prunus cerasus)

Stávající dř. skladba:		jeřáb

Délka úseku: 				170 m

OP3.3

Popis: 	pravá strana komunikace (ve směru od SV) mezi dvěma polními kulturami, začátek v místě rozšíření travního lemu cesty

Lokalizace úseku:	N 49° 54.562	E 17° 41.117

Plánované zásahy (původní projekt): 	1.) odstranění stávající výsadby – 2 ks

2.) výsadba ovocných dřevin – 13 ks (višeň obecná - Prunus cerasus)

Plánované zásahy (upravený projekt): 	1.) odstranění stávající výsadby – 2 ks

2.) výsadba ovocných dřevin – 13 ks (višeň obecná - Prunus cerasus)

Stávající dř. skladba:		růže šípková, jasan

Délka úseku: 				80 m

OP3.4

Popis: 	levá strana komunikace (ve směru od SV) mezi dvěma polními kulturami, v úvodní části úseku křížení s vedením vysokého napětí

Lokalizace úseku:	N 49° 54.206	E 17° 40.471

Plánované zásahy (původní projekt):	1.) odstranění stávající výsadby – 2 ks

2.) odstranění keřů a dřevin do 10 cm – 50 m2

3.) výsadba ovocných dřevin – 32 ks (višeň obecná - Prunus cerasus)

Plánované zásahy (upravený projekt):	1.) odstranění stávající výsadby – 2 ks

2.) odstranění keřů a dřevin do 10 cm – 50 m2

3.) výsadba ovocných dřevin – 32 ks (višeň obecná - Prunus cerasus)

Stávající dř. skladba:		jeřáb

Délka úseku: 				200 m

OP3.5

Popis: 	pravá strana komunikace (ve směru od SV) mezi dvěma polními kulturami, začátek v blízkosti bývalého obranného objektu (ŘOP)

Lokalizace úseku:	N 49° 54.478	E 17° 41.058

Plánované zásahy (původní projekt): 	1.) odstranění stávající výsadby – 2 ks

2.) odstranění keřů a dřevin do 10 cm – 100 m2

3.) výsadba ovocných dřevin – 51 ks (třešeň ptačí - Prunus avium)

Plánované zásahy (původní projekt): 	1.) odstranění stávající výsadby – 2 ks (třešeň pětikmen – odvod ve 130 cm u jednoho kmene 83 cm)

2.) odstranění keřů a dřevin do 10 cm – 100 m2 (rozhodnutí o kácení)

3.) výsadba ovocných dřevin – 51 ks (třešeň ptačí - Prunus avium)

Stávající dř. skladba:		jeřáb, javor, slivoň, růže šípková

Délka úseku: 				318 m